Dawna niemiecka fabryka min akustycznych na Oksywiu

„W skład obiektu wchodziły dwa naziemne budynki produkcyjno-pomocnicze
o powierzchni całkowitej 2800 m kwadratowych, podziemna hala fabryczna o powierzchni 2500 m kwadratowych wraz ze stacją uzdatniania wody oraz stacją filtracji powietrza, schron dla załogi pracowniczej wartownia oraz stacja przeładunkowa. Podziemna część zakładu połączona była tunelami komunikacyjnym wraz z pozostałymi obiektami”.

Deutsche Archiv Verlag. (tłumaczenie z j. Niem.: T. Brzozowski, źródło: A. Wojcieszonek, „Podziemna Gdynia Oczami Eksploratorów”, Gdynia 2010)

Stan zachowania w 2010 roku:

• Całkowita długość znanych chodników podziemnych – 1250m,

• Budynki naziemne – nie zachowały się,

• Podziemna hala produkcyjna – nie została odnaleziona,

• Obiekt znajduje się pod jurysdykcją Marynarki Wojennej,

• W kwietniu 2010 ze schronu skradziono ponad kilometr miedzianych przewodów,

a kolejne kilkaset metrów przygotowano do wyniesienia. Ślady włamania zauważyła

grupa eksploratorów i powiadomiła Marynarkę Wojenną.  Po tym zdarzeniu teren

oraz wejścia zostały zabezpieczone.

Schron został zbudowany metodą górniczą w zboczu wzniesienia, na głębokości sięgającej 35 metrów. Prowadzą do niego cztery wejścia w formie zamkniętej przelotni, połączone
z przedsionkami gazoszczelnymi. Wyjście zapasowe w formie szybu, z 12 piętrami wykonanymi ze stalowych podestów. Na górze szybu znajduje się pomieszczenie wentylatorni. Gdy wentylatory pracują, powietrze jest tłoczone w dół kanałem o średnicy 100 cm, skąd trafia do urządzeń filtrowentylacyjnych i następnie systemem podwieszanych rur rozprowadzane jest po schronie.
Wyrzut powietrza odbywa się poprzez klapę wywiewną typu WKS, która otwiera się automatycznie przy wzroście ciśnienia wewnątrz obiektu, a następnie zamyka się hermetyzując wnętrze.
Po wyłączeniu wentylatorów i uchyleniu drzwi, przepływ powietrza odbywa się w odwrotną stronę, szyb pełni wtedy funkcję komina wytwarzając podciśnienie. Schron wyposażono w 40 zestawów filtropochłaniaczy (w każdym po trzy filtropochłaniacze FP-100 połączone w szereg). Na ten cel wykorzystano dwa ślepo zakończone odcinki korytarzy. Dla porównania, w powojennych schronach dla ludności i zakładów pracy stosowano przeważnie 1-2 zestawy po
3 filtropochłaniacze, natomiast w obiektach wojskowych specjalnego przeznaczenia - 6 zestawów.
W niektórych odcinkach korytarzy zachowały się tory kolejki wąskotorowej. Instalacja elektryczna zachowana w 2/3, pozostałe elementy wyposażenia kompletne. W schronie znajdują się generatory prądu, urządzenia sanitarne (w kranach bieżąca woda), piecyki elektryczne, ławki i inne elementy wyposażenia.